## Slide 1
날짜(2026. 09. 27)
10BASE-T1S (ETNF) 코드 분석 R-Car U5L · UM / 레지스터 맵 대조
DJ Lab

## Slide 2
분석 개요와 결론
무엇을 보았나
구분 | 자료
코드 | U5L_ETNF_01_T1S_COM (App) R_driver/ETNF, R_device_U5L/ETNF
User's Manual | R-Car U5x ETNF IP UM Rev.0.40 (r01uh1109ej0100) — 전문 정독
레지스터 맵 | U5L_UM04pre4_ver0.5.h (SVD 기반) ETNF0 / SELB_ETNF0 구조체
※ Appendix_ETNF.xlsx(리셋값·PHY 맵)는 없어 일부 항목은 '확인 필요'
58/58
레지스터 오프셋 UM과 일치
7
Critical 멈춤·크래시
7
Major 기능 오동작
12
Minor 품질·유지보수
결론
데모(MAC 루프백, 큐당 프레임 1개)는 우연히 통과하지만, 드라이버·ISR에 UM과 어긋나는 버그가 다수 있음
실제 T1S 버스(다른 노드, 연속 수신)·모드 전환(Operation→Config, Standby)·PHY 읽기에서 무한 루프 / 쓰레기 포인터 / 버퍼 오버런 가능
모든 폴링에 타임아웃이 없고 에러 인터럽트 미처리 → 양산 MCAL/미들웨어에 그대로 사용 불가 (FuSa 관점 보완 필요)

## Slide 3
ETNF 구조 한눈에 보기
App App_main / App_sub / App_interrupt / App_ETNF_cfg
프레임 4개 송신 → 수신 비교
Driver R_driver_ETNF.c
모드 전환, 디스크립터, MDIO 비트뱅잉
ETNF0 0x5CFD_0000
AVB-DMAC
디스크립터로 URAM↔FIFO DMA TX Q0~3 / RX Q0~17
E-MAC
ECMR.DM = 0 : T1S(반이중) DM = 1 : RMII(전이중)
내장 PHY CT25205 PCS/PMA + PLCA
MDIO(주소 2)로 설정 · T1SCTL0 @0x5CC7_F000
외부 OA TC14 트랜시버 ETS0_TX / RX_MDC / ED_MDIO
PLCA를 쉽게 말하면
T1S는 두 가닥 선 하나에 여러 노드가 붙는 멀티드롭 버스(CAN과 비슷). 동시에 말하면 충돌하므로, PLCA가 노드 ID 순서대로 발언권(TO)을 돌려줌.
ID 0
코디네이터 BEACON 송신
ID 1
노드
ID 2
노드
…
NCNT까지
BEACON → ID0 → ID1 → … → 다시 BEACON (라운드로빈)
샘플 설정
Master: NCNT = 9, ID = 0 (코디네이터)
Slave: ID = 1
PHY MDIO 주소 = 2 (주소 0은 응답 안 함, UM 5.5)
보드 간 동기화: P13_7 GPIO 핸드셰이크

## Slide 4
샘플 동작 시나리오
현재 빌드 설정: APP_COM_MODE = AVB_LB (MAC 내부 루프백), APP_COM_IF = T1S, APP_COM_TEST = TxRx
TX Q3 0x44…
RX Q5 (Stream 3)
TX Q2 0x33…
RX Q4 (Stream 2)
TX Q1 0x22…
RX Q3 (Stream 1)
TX Q0 0x11…
RX Q2 (Stream 0)
E-MAC 루프백
(CCC.LBME = 1)
분리 필터
SFO.FBP = 14 (payload 시작) SFM = 6 byte 비교 RCR.ESF = 01B
송신 순서
TGC.TQP = 00 (Non-AVB)
→ 고정 우선순위 Q3 > Q2 > Q1 > Q0
App_Check_Rxframe은 이 역순을 가정하고 비교
왜 데모는 통과하나?
큐마다 프레임이 정확히 1개 → RX ISR의 LINKFIX 미처리 버그(M1)가 드러나지 않음
모든 프레임이 필터에 매칭 → Best Effort 큐의 디스크립터 크기 불일치(M2)를 타지 않음
RQC 설정값이 전부 0 → RQC 루프 버그(C4)의 결과가 우연히 같음
TX 디스크립터 인터럽트는 DIC 불일치로 아예 안 뜸 → 망가진 TX ISR(C6)이 실행되지 않음

## Slide 5
초기화 순서: 코드 vs UM Figure 3.39
단계 | UM 요구 사항 | 코드 위치 | 판정 | 비고
① | Configuration 모드 전환 | R_ETNF_ChangeMode(config) | ✔ 일치 | 
② | E-MAC 초기화 (MAHR/MALR→ECMR→RFLR→ECSIPR→PHY) | App_InitSetting_EMAC | ✔ 일치 | 
③ | gPTP 클럭 선택 CCC.CSEL | 없음 (APP_GPTP_CLK 미사용) | ✖ 누락 | M3: 타임스탬프 무의미
④ | DBAT 설정 | R_ETNF_SetDescBaseAddrTable | ✔ 일치 | 
⑤ | 송신부 (DIC/TIC→TGC→TCCR→CBS) | App_InitSetting_AVBDMAC_TX | △ 주의 | DIC=DPE2 vs DIE=1 (C6)
⑥ | 수신부 (RICx→RCR→RQCi→RPC→SFO/SFP/SFM) | App_InitSetting_AVBDMAC_RX | ✖ 버그 | C4: RQC/RPC 설정 오류
⑦ | 디스크립터 테이블/체인 작성 | Config_DBAT, Make_Rx/TxDesc | ✖ 버그 | M2: BE 큐 디스크립터 크기
⑧ | Operation 모드 전환 | R_ETNF_ChangeMode(operation) | ✔ 일치 | 
⑨ | PHY 설정 (PLCA) | App_ConfigureT1SPHYSetting | ✔ 일치 | AVB_LB 모드에선 생략
⑩ | ECMR.RE = 1, TE = 1 | R_ETNF_Enable_TXRX | ✔ 일치 | 
순서 자체는 UM과 대부분 일치. 문제는 '빠진 단계(CSEL)'와 '단계 안의 설정 버그'.

## Slide 6
레지스터 맵 ① AVB-DMAC
Offset | 레지스터 | 주요 비트 필드 (UM/SVD) | 샘플 설정 | 판정
0x000 | CCC | OPC[1:0] · DTSR[8] · CSEL[17:16] · LBME[24] | OPC, LBME=1(AVB_LB) CSEL 미설정 | ✖ 버그
0x00C | CSR | OPS[3:0] (0001/0010/0100/1000) DTS[8] · TPO0-3[19:16] · RPO[20] · TDUO[21] | 폴링 (마스크 0x7) | ✖ 버그
0x090 | RCR | EFFS[0] · ENCF[1] · ESF[3:2] ETS0[4] · ETS2[5] · RFCL[28:16] | EFFS=1 ENCF=1 ESF=01 ETS0=0 ETS2=1 RFCL=0x1800 | ✔ 일치
0x094~ | RQC0-4 | 큐당 8bit: RSM[1:0] UFCC[5:4] PIA[6] | 6개 큐 모두 0 | ✖ 버그
0x0B0 | RPC | PCNT[10:8] · DCNT[23:16] | RCR 값으로 덮어씀 | ✖ 버그
0x0FC/100/1C0 | SFO/SFP/SFM | FBP[5:0] / 필터 s=SFP(2s),(2s+1) / CFM | FBP=14, 6 byte, 4개 필터 | ✔ 일치
0x300 | TGC | TSM0-3 · TQP[5:4] · TBD0-3 | TQP=00, TBD=2 | ✔ 일치
0x304 | TCCR | TSRQ0-3 · TFEN[8] · MFEN[16] | TFEN=1, MFEN=0 | △ 주의
0x350 | DIC | DPE1-15[15:1] | DPE2 (TX DIE=1과 불일치) | ✖ 버그
0x360 | RIC0 | FRE0-17 | 0x3F (Q0~5) | ✔ 일치
ETNF0 @ 0x5CFD_0000 · 오프셋 58개(CCC~CEFCR)를 SVD와 전수 대조 → 전부 일치. 드라이버에 EIC/EIS·ISS·CIE·RIE/RID 정의가 없음 (에러 처리 부재의 원인)

## Slide 7
레지스터 맵 ② E-MAC · T1S 선택 레지스터
Offset | 레지스터 | 주요 비트 필드 (UM/SVD) | 샘플 설정 | 판정
0x500 | ECMR | PRM[0] · DM[1] (0:T1S 반이중 / 1:RMII) TE[5] · RE[6] · TXF~DPAD[21:16] · RCSC[23] · TRCCM[26] | DM=T1S (AVB_LB면 RMII) DPAD=1, PRM=0 | ✔ 일치
0x508 | RFLR | RFL[17:0] | 0xFFF (4095 B) | ✔ 일치
0x518 | ECSIPR | ICDIP[0] | 0 | ✔ 일치
0x520 | PIR | MDC[0] · MMD[1] · MDO[2] · MDI[3] | MDIO 비트뱅잉 | ✖ 버그
0x5C0/5C8 | MAHR/MALR | MA[47:16] / MA[15:0] | 74:90:50:00:00:0x | ✔ 일치
SELB+0x000 | T1SCTL0 | PHY_ADD[4:0] · MDIO_SHARE[16] · PMA_CFG[24] 예약 [15:5], [23:17] = 리셋값 쓰기 | PHY_ADD=2, SHARE=1, PMA=1 예약비트에 1 기록 | ? 확인필요
베이스 주소
ETNF0_inst_0 0x5CFD_0000 ✔
SELB_ETNF0_inst_0 0x5CC7_F000 ✔
PIR 판정 ✖ 은 비트 정의가 아니라 읽기 코드 버그(C5) 때문
UM 표기 확인 필요
ECMR.ZPF 설명: "(DM = 1) … in T1S mode" — 그런데 DM = 0 이 T1S
T1SCTL0 예약 비트 리셋값은 Appendix_ETNF.xlsx에만 있음

## Slide 8
레지스터 맵 ③ 내장 T1S PHY (MDIO)
주소 | 레지스터 | UM 비트 | 샘플 값 | 판정
0x000000 | CONTROL | RESET[15] LOOP[14] LCTL[12] LRST[9] | 리셋 → LCTL=1 | ✔ 일치
0x000001 | STATUS | LNOK[5] ANAB[3] LKST[2](Latch-Low) EXTC[0] | 4비트 모두 1 대기 | △ 주의
0x3F8001 | T1STWEAKS | PKTLOOP[15] ENIE[7] SCRD[2] NCOLM[1] RXDLY[0] | NCOLM=1 RXDLY=1 (기본값) | ✔ 일치
0x3F8002 | T1SPLCAEXT | PREN[15] 예약[11]=1 LDEN[1] LDR[0] | bit11=1 | ✔ 일치
0x2108F9 | T1SPMACTRL | PMARST[15] TXDIS[14] MULT[10] LOOP[0] | PMA_LB면 LOOP=1 | ✖ 버그
0x3FCA01 | PLCACTRL0 | EN[15] RST[14] | EN=1 | ✔ 일치
0x3FCA02 | PLCACTRL1 | NCNT[15:8] ID[7:0] | NCNT=9, ID=0 / 1 | ✔ 일치
0x3F8005 | T1STXCCTL | CMD[1:0] 00 NORQ / 11 RESETRQ | RESETRQ → NORQ | ✔ 일치
Clause 45 접근 방식 ✔
주소 = MMD << 16 | reg (22bit)
Reg13 ← MMD, Reg14 ← addr, Reg13 ← 0x4000|MMD, Reg14 ↔ data (UM 5.6)
WARN: 모든 STATUS 대기에 타임아웃 없음
M4: PMA 루프백은 이 구성에서 불가
UM 5.5.1.9 CAUTION: 외부 OA 트랜시버 사용 시 T1SPMACTRL.LOOP 는 무시됨 → 루프백은 트랜시버 쪽에서 켜야 함

## Slide 9
🔴 Critical ① 모드 전환 · PHY 읽기
C1
Operation→Config 무한 루프
R_driver_ETNF.c:128
CSR엔 OPS가 항상 있어 0이 될 수 없음. UM Fig 3.41: RPO·TPO0-3·TDUO만 대기
✖ while( rETNFnCSR(n) != 0 );
✔ while( (rETNFnCSR(n) & 0x003F0000UL) != 0 );
C2
Config 도달 판정 오류
R_driver_ETNF.c:141
OPS(원-핫)와 OPC enum을 비교 → 항상 실패, 불필요한 재시도 경로
✖ … != ETNF_e_OPC_config_mode /* =1 */
✔ … != ETNF_e_OPS_config_mode /* =2 */
C3
Standby 전환 영구 대기
R_driver_ETNF.h:617,635
OPS는 [3:0], Standby = 1000B → &0x7 하면 0
✖ Reg32Read(CSR) & 0x00000007
✔ Reg32Read(CSR) & 0x0000000F
C5
PHY 읽기 값 미초기화
R_driver_ETNF.c:743
스택 쓰레기 값 → PHY 리셋·PLCA 상태 대기가 무한 대기/오통과
✖ uint16_t read; … read |= bit << i;
✔ uint16_t read = 0U;

## Slide 10
🔴 Critical ② 수신 설정 · 인터럽트
C4 RQC / RPC 설정 오류
R_driver_ETNF.c:389, 437-441
queue = config_rxq->queue; 를 루프 밖에서 1회만 계산 → 6개 큐 설정이 전부 큐0 슬롯에 OR
RPC에 DCNT/PCNT를 쓴 뒤 RCR 값(0x1800_0027)으로 다시 덮어씀 → 예약 비트 위반
지금은 설정값이 전부 0이라 증상 없음 (UFCC/PIA 사용 시 오동작)
C6 TX 디스크립터 ISR 붕괴
App_interrupt.c:150-160, 215
break; 가 if 밖 → DPF15만 보고 탈출, tx_desc·int_index 미초기화 사용
읽기 CurrTxDesc[i] / 쓰기 [i-1] 인덱스 불일치, TX 4큐가 모두 DIE=1
DIC=DPE2 vs DIE=1 이라 인터럽트가 안 떠서 가려져 있음 → DPE1로 '고치면' 크래시
C7 MNG ISR 연산자 우선순위
App_interrupt.c:241
x & (TFUF|TFWF) != 0 → x & 1 (FTF0 검사)로 계산됨
LulCompareUnit 미초기화 사용 가능
벡터 테이블에서 INTETNF0MNG = IntFunc_dummy (현재 죽은 코드)
수정 방향
C4: 루프 안에서 queue 계산, RPC는 계산값으로 1회 기록, Reg32WRC 반환값 누적
C6: UM 3.1.2.7 권고대로 큐별 인터럽트(TIS.TDPFt / RIS3.RDPFr) 사용, DPE1은 끄기 — 또는 큐마다 다른 DIE 할당

## Slide 11
🟠 Major 기능 오동작
ID | 내용 | 위치 | UM 근거 / 영향
M1 | RX ISR이 LINKFIX를 따라가지 않음 → 큐당 2번째 프레임부터 버려짐 | App_interrupt.c:117 | Fig 3.17: LINK, LINKFIX → DPTR로 이동
M2 | BE 큐: HW는 Normal(8B), 코드는 Extended(20B) → 체인 깨짐, 이웃 디스크립터 덮어씀 | App_ETNF_cfg.c:212 App_interrupt.c:445 | 3.1.7.1: TS 쓰는 큐만 Extended (NC는 항상 Ext, BE는 ETS0)
M3 | CCC.CSEL 미설정 + enum 한 칸씩 밀림 (tx_clock=1은 실제 clk_chi, gPTP=2는 Tx clock) | R_driver_ETNF_reg.h:187 | Fig 3.39 필수 단계 / 타임스탬프 무의미
M4 | PMA 루프백 모드 동작 불가 | App_sub.c:596 | 5.5.1.9: 외부 OA 트랜시버 시 LOOP 무시
M5 | 수신 버퍼 오버런 (SIZE < pos, 인덱스 미되감기) App_RxTs[6] 경계 검사 없음 | App_interrupt.c:402,435 | 멀티드롭 버스의 타 노드 프레임에서 발생
M6 | RxBuffer_ST[4] 인데 6개 큐 DPTR 설정 | App_sub.c:59,413 | 범위 밖 포인터 (현재 미연결)
M7 | RMII 빌드 컴파일 에러 (WritePhyReg 인자 3개) | App_sub.c:217 | 올바른 순서: (n, addr, reg, value)
핵심: M1 + M2 + M5는 실제 T1S 버스(다중 노드, 연속 수신)에서 반드시 문제가 됨. RX 경로는 UM Fig 3.17 흐름대로 재작성 권장.

## Slide 12
🟡 Minor 품질 · 유지보수 · FuSa
ID | 위치 | 내용
m1 | R_driver_ETNF.c:979 | EtherType 바이트 순서 반대 (0x9000 → 선로에 00 90)
m2 | App_sub.c:207 외 | Reg32WRC 리드백 결과 폐기 → 안전 메커니즘 무효
m3 | R_driver_ETNF.c:234 | ECMR 리드백 마스크 0x04BF00C3 → 의도는 0x04BF0003
m4 | R_driver_ETNF.c:378 | 마스크 0x01FFF003F (9자리) 오타, 우연히 동작
m5 | R_driver_ETNF.c:264 | T1SCTL0 예약 비트에 1 기록 — 리셋값 확인 필요
m6 | R_driver_ETNF.c:87 | 주석 'DTS=0 대기' ↔ 코드 DTS=1 대기 (코드가 맞음)
m7 | R_driver_ETNF.h:605 | ISR 이름 불일치, RH850용 #pragma, ETNF_s_frame이 union
m8 | R_driver_ETNF.c:562 | MDC 주기를 CPU 루프로 생성 (2.5 MHz 상한 보장 안 됨)
m9 | 전역 | 폴링 타임아웃 없음, INTETNF0ERR = dummy, ESR/EIS 미확인
m10 | App_main.c:74-92 | RxTx 분기 GPIO 대기에 #if 가드 없음
m11 | UM | ECMR.ZPF 'DM=1 … T1S' 표기 오류 추정
m12 | UM | RIS0/DIS/TIS 클리어 방식(0 쓰기) 명시 없음
FuSa 관점: m2 · m9 는 ISO 26262 적용 시 반드시 보완 (타임아웃 + 에러 보고 + DEM 연계)

## Slide 13
수정 우선순위와 확인 필요 사항
1
C5 · C1 · C2 · C3 한두 줄 수정으로 무한 대기 제거
2
M1 · M2 · M5 RX 경로를 UM Fig 3.17대로 재작성
3
C6 TX 완료 통지 → 큐별 인터럽트 구조로 재설계
4
M3 CSEL 설정 + enum 값 수정 (gPTP/타임스탬프 사용 시 필수)
5
C4 · m2~m4 리드백 검증을 살려 FuSa 근거로 활용
6
m9 양산 적용 시 타임아웃 · 에러 인터럽트 처리 추가
확인 필요 (자료 부족)
Appendix_ETNF.xlsx: T1SCTL0 예약 비트 리셋값, 인터럽트 플래그 클리어 방식
AVB_LB + T1S 조합: DM=RMII로 바꾸지만 RMII REFCLK 핀 미설정. UM 3.1.10은 루프백 시 클럭 공급 필요 → 제품 UM 클럭 섹션 확인
ECMR.ZPF 표기 (Renesas 문의)
다음 단계 제안
Critical 패치 적용 후 AVB_LB → PCS_LB → 2보드 NORMAL(PLCA) 순서로 회귀 테스트
2보드 테스트에서 큐당 여러 프레임 + 필터 비매칭 프레임을 섞어 M1/M2 재현 확인
PLCADIAG(RXINTO/UNEXPB/BCNBFTO)로 PLCA 설정 오류 진단 루틴 추가

## Slide 14
PLCA 동작 원리와 파라미터
1 BT(Bit Time) = 100 ns @10 Mbps — PLCA의 모든 시간 단위
BEACON
~20 BT
ID0 TO
송신
ID1 TO
빈 차례 32 BT
ID2 TO
송신
…
ID N-1
빈 차례
BEACON
다음 사이클
코디네이터(ID 0)가 BEACON으로 사이클 시작 → 노드별 차례(TO)에만 송신 → 물리 충돌 0, 지연 계산 가능(결정론적)
파라미터 | 레지스터 (UM 5.5.1) | 기본값 | 의미 / 주의
NCNT (Node Count) | PLCACTRL1[15:8] | 8 | 한 사이클 차례 수 — 코디네이터(ID 0)에만 의미
ID (Local ID) | PLCACTRL1[7:0] | 0xFF (PLCA 끔) | 내 차례 번호, 0 = 코디네이터, ECU마다 고유
TO_TIMER | PLCATOTMR[7:0] | 32 BT = 3.2 µs | 빈 차례 대기 시간 — 네트워크 전체 동일 값
MAXBC | PLCABURST[15:8] | 0 | 한 차례 추가 전송 프레임 수 (Burst)
BTMR | PLCABURST[7:0] | 128 BT | Burst 시 다음 프레임 대기 (≥ IFG 96 BT)
EN / RST | PLCACTRL0[15] / [14] | 0 / 0 | PLCA 켜기 / PLCA RS 리셋
CAN과 비교: CAN = ID 우선순위 중재(낮은 ID가 항상 이김) / PLCA = 라운드로빈(공평하게 돌아가며). 우선순위가 필요하면 Burst 또는 Precedence 모드(UM 5.4.3)

## Slide 15
PLCA 타이밍 계산: 최악 지연
빈 사이클
≈ 27.6 µs
BEACON 20 + 8 × 32 BT = 276 BT
최대 프레임 1개
≈ 1.23 ms
(8 + 1518) B × 8 + IFG 96 ≈ 12,300 BT
최소 프레임 1개
≈ 67 µs
(8 + 64) B × 8 + IFG 96 = 672 BT
Chart: 노드 수(N)별 최악 대기 시간 [ms] — 다른 노드가 모두 최대 프레임 송신 시
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
최대 프레임(1518 B) | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 4.9 | 6.2 | 7.4 | 8.6
최악 대기 ≈ (N − 1) × 앞 노드들의 최대 프레임
작은 제어 프레임(64 B)만 오가면 N = 8에서도 ≈ 0.47 ms
Burst(MAXBC)를 켠 노드는 여러 프레임을 보내므로 다른 노드의 최악 지연이 그만큼 증가
설계 포인트
NCNT는 실제 노드 수만큼
DoIP/OTA 같은 큰 프레임 노드는 분리
요구 주기(예: 10 ms)와 비교

## Slide 16
TO_TIMER · 샘플 설정 적용 · PLCA 진단
TO_TIMER를 줄여도 될까?
TO_TIMER ≥ 왕복 전파지연 + PHY 지연 + 2 BT
(UM 5.5.1.28 CAUTION)
25 m 케이블 ≈ 5 ns/m × 25 = 125 ns ≈ 1.25 BT (편도)
기본 32 BT는 여유가 큼 → 줄이면 빈 차례 낭비 감소
단, 모든 노드 동시 변경 + 실측 검증 필수
앞서 분석한 샘플에 적용하면
설정 NCNT = 9, 실제 노드 2개 (ID 0, 1)
빈 차례 7개 × 3.2 µs ≈ 사이클마다 22 µs 낭비
기능 문제는 없으나 양산에선 NCNT = 실제 노드 수 권장
ID ≥ NCNT 인 노드는 영원히 차례를 못 받음
PLCADIAG (0x3FCA06) — 네트워크 설정 오류 진단 (UM 5.4.4, 1 쓰기로 클리어)
비트 | 이름 | 켜지는 조건 | 의심할 원인
[0] | BCNBFTO | 4 사이클 연속 차례를 못 받음 | 내 ID ≥ 코디네이터 NCNT, 코디네이터가 여럿
[1] | UNEXPB | 코디네이터인데 다른 BEACON 수신 | ID 0 노드가 2개 이상
[2] | RXINTO | 내 차례에 다른 노드가 송신 | ID 중복, PLCA 꺼진(CSMA/CD) 노드 존재
보조 지표: T1SPCSDIAG2 (물리 충돌 카운터) — PLCA가 정상이면 0이어야 함. 코디네이터가 사라지면 PLCAST.PST = 0 → CSMA/CD로 폴백

## Slide 17
AUTOSAR에서 10BASE-T1S: 스택 구조
SOME/IP · DoIP · UdpNm · SD
변경 없음
SoAd · TcpIp
변경 없음
EthIf ─ EthSM → ComM
링크 상태 전달
Eth
MAC 드라이버 (MCAL)
EthTrcv
PHY / PLCA 드라이버
★ T1S 차이는 여기 두 곳
ETNF 레지스터
MDIO (Eth_Read/WriteMii)
핵심 정리
상위 계층(TcpIp, SoAd, SOME/IP)은 링크가 T1S인지 몰라도 됨
스위치가 없으므로 EthSwt 불필요
U5L은 MAC + 디지털 PHY(PLCA) 내장 → EthTrcv는 Eth_WriteMii 경유로 PHY 설정 (주소 2)
외부 TC14 트랜시버는 아날로그 전용 → 3핀(TX/RX/ED)으로 PMA가 제어 (T1STXCCTL)
MAC 없는 MCU는 OA TC6 MAC-PHY(SPI) 사용 → Eth 드라이버가 Spi 모듈 위에서 동작, 지연 계산에 SPI 처리량 포함

## Slide 18
Eth · EthTrcv 설정 포인트
Eth (MAC, MCAL)
항목 | T1S 값 / 분석 코드와 연결
속도 / 이중 | 10 Mbps / Half (ECMR.DM = 0)
Eth_Init · SetControllerMode | Config → Operation R_ETNF_ChangeMode (C1~C3)
Eth_Transmit · Receive | 디스크립터 링 / ISR (M1, M2, C6)
Eth_Read/WriteMii | PHY 접근 통로 R_ETNF_ReadPhyReg (C5)
EthTrcv (PHY)
항목 | 값
MII(MDIO) 주소 | 2 (주소 0 무응답, T1SCTL0.PHY_ADD)
속도 / 이중 | 10 Mbps / Half
Auto-Negotiation | 사용 안 함 (T1S에 없음)
PLCA Node ID | ECU마다 고유 (코디네이터 = 0)
PLCA Node Count | 코디네이터에만 의미
TO_TIMER / Burst | 네트워크 전체 동일
Dem 이벤트 (Eth SWS) — 반이중 T1S에서 특히 중요
ETH_E_ACCESS: HW 접근 실패 → 모드 전환·PHY 대기 타임아웃(m9)을 여기로 보고
ETH_E_SINGLE/MULTIPLE/LATECOLLISION: PLCA 정상이면 0 → 증가 시 ID 중복·PLCA 꺼진 노드 의심
주의: PLCA 파라미터 이름은 AUTOSAR 릴리스·벤더마다 다름. 구버전 스택은 표준 파라미터가 없을 수 있어 Vendor-specific 파라미터나 Init 콜아웃에서 MDIO로 직접 설정 → 사용하는 릴리스와 Renesas MCAL/EthTrcv BSWMD에서 확인

## Slide 19
EthTrcv 초기화 시퀀스와 설계 체크리스트
EthTrcv_SetTransceiverMode(ACTIVE) 내부
1
CONTROL.RESET → 완료 대기
타임아웃 필수
2
CONTROL.LCTL = 1
링크 활성
3
T1STWEAKS · T1SPLCAEXT · T1SPMACTRL
Clause 45 (Reg13/14)
4
PLCACTRL1 = NCNT<<8 | ID
노드 설정
5
PLCACTRL0.EN = 1
PLCA 켜기
6
T1STXCCTL: RESETRQ → NORQ
트랜시버 초기화
7
STATUS 링크 확인 → EthSM 통보
GetLinkState = ACTIVE
설계 체크리스트
① 네트워크 설정표: ECU별 ID, 코디네이터 1개, NCNT = 실제 노드 수, 전 노드 동일 TO_TIMER
② 최악 지연 계산: 요구 주기와 비교, 큰 프레임(DoIP/OTA) 분리
③ 코디네이터 고장: BEACON 소실 → CSMA/CD 폴백(PST = 0). FuSa 안전 상태 전이 조건으로 정의할지 결정
④ 진단 루틴: PLCADIAG · 충돌 카운터를 주기적으로 읽어 Dem 보고
⑤ MCAL 검증: 샘플에서 찾은 C1~C6가 양산 MCAL에서 고쳐졌는지 릴리스 노트·코드로 확인